Bhp przy nawożeniu gleb:

Nawożenie gleb nawozami sztucznymi i naturalnymi wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym rolnika, szczególnie przy stosowaniu obornika.

- Podczas użytkowania roztrząsacza obornika należy pamiętać, że:

- praca roztrząsacza z nie osłoniętymi przekładniami napędowymi jest zabroniona

- od strony ciągnika należy stosować siatkę ochronną

- na roztrząsaczu nie wolno przewozić ludzi

- myć i czyścić urządzenia roztrząsacza wolno tylko przy wyłączonym, napędzie i przy unieruchomionym silniku ciągnika

- sworzeń łączący zaczep ciągnika z roztrząsaczem powinien być zabezpieczony przed wypadnięciem  w czasie jazdy

- w razie skaleczenia należy zasięgnąć porady lekarskiej, gdyż zanieczyszczenie obornikiem może spowodować zakażenie bakteriami tężca.

- Podczas użytkowania rozsiewaczy nawozów sztucznych nie wolno:

- eksploatować maszyn bez osłon na wałku przekaźnika mocy

- smarować i regulować maszyny, gdy jest włączony napęd i przy uruchomionym silniku ciągnika

- przewozić osób na rozsiewaczu

- wykonywać robót bez przeznaczonych do tego celu środków ochrony indywidualnej, np. kombinezonu pyłoszczelnego, półmaski przeciwpyłowej, okularów ochronnych, rękawic oraz butów gumowych.

- Wysiew wapna palonego i nawozów pylistych nie może się odbywać, jeśli prędkość wiatru przekracza 3 m/s.

- Przed rozpoczęciem wysiewu nawozów pylistych należy ręce i twarz nasmarować kremem ochronnym, a po wykonaniu zabiegu niezwłocznie umyć się w ciepłej wodzie z mydłem.

- Zbrylonej saletry amonowej nie wolno rozbijać młotkiem w siewniku ani na pryzmie ze względu na możliwość wybuchu.