Zasady bhp przy pracach uprawowych, siewie i sadzeniu:

- Do najważniejszych prac uprawowych należy mechaniczna uprawa gleby: orka, bronowanie i kultywatorowanie oraz wałowanie.

- Do prac tych używana jest duża liczba różnych maszyn uprawowych, jak pługi, pługofrezarki, glebogryzarki, brony, kultywatory, wały i inne.

- Coraz powszechniejsze zastosowanie znajdują odpowiednie zestawy uprawowe.

- Stosowanie zestawów uprawowych w różnych kombinacjach jest korzystne ze względów agrotechnicznych, jak również ze względu na to, ze wpływają na poprawę warunków pracy poprzez ograniczenie liczby pracochłonnych zabiegów.

- Stosowanie tych zestawów prowadzi do zmniejszenie narażenia na niebezpieczne szkodliwe czynniki, które mogą być przyczyną wypadków i chorób zawodowych.

- Podczas pracy agregatu nie należy stawać na narzędziach doczepianych do ciągników.

- Nie wolno wykonywać żadnych napraw pod uniesionymi na podnośniku hydraulicznym narzędziami.

- Wszelkie naprawy, czyszczenie narzędzi, wymiana lemieszy i innych narzędzi uprawowych może być dokonywana po ustawieniu narzędzia na odpowiednio mocnej podporze i wygaszeniu silnika ciągnika.

- Maszyny szerokie do transportu i po drogach na pole muszą być ustawione w pozycji transportowej.

- Podczas pracy glebogryzarek i bron aktywnych muszą być założone osłony zespołów roboczych.

- Ze względu na możliwości obrażeń przez wyrzucane grudy ziemi i kamieni nie należy dopuszczać na bliską odległość osób postronnych.

- Przy zawieszeniu ciężkich maszyn uprawowych (siewników i sadzarek) należy stosować obciążniki na przednią oś ciągnika w celu zapewnienia równowagi zestawu.

- Podczas jazdy po drogach publicznych siewniki doczepiane należy przewozić w połażeniu transportowym.

- Znaczniki sadzarek i siewników powinny być na czas transportu zabezpieczone w pozycji podniesionej.

- Zabronione jest transportowanie siewników i sadzarek z napełnionymi skrzynkami (zbiornikami) oraz przewożenie na nich ludzi.

- Przegarnianie ziarna w skrzynki nasiennej siewników może być dokonywane wyłącznie za pomocą drewnianej łopatki.

- Zbiorniki siewników i sadzarek można napełnić po opuszczeniu ich do położenia roboczego.

- Szczególna ostrożność obowiązuje przy obsłudze sadzarek do ziemniaków podczas regulowania podawania ziemniaków da mechanizmów wysadzających. W celu uniknięcia tej niebezpiecznej czynności wskazane jest wcześniejsze przesortowanie sadzeniaków (ich średnica powinna wynosić 4 - 6 cm).

Zasady bhp przy nawożeniu gleby:

- Pracownicy pracujący przy nawożeniu nawozami mineralnymi i wysiewie wapna nawozowego powinni być wyposażeni w odzież ochronną, półmaski przeciwpyłowe, okulary ochronne, których nie należy stosować przy pracach ze środkami ochrony roślin.

- Stosowanie wapna palonego i nawozów pylistych nie może być wykonywane przy prędkości wiatru większej niż 3 m/s (10,8 km/s).

- Przed rozpoczęciem prac z nawozami pylistymi ręce i twarz należy nasmarować kremem ochronnym; po wykonaniu zabiegu niezwłocznie umyć się w ciepłej wodzie z mydłem.

- Nawozy mineralne okresowo mogą być składowane na utwardzonym podłożu zapewniającym odpływ wód opadowych.

- Pryzmy polowe nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych nie mogą być wyższe niż 2 m.

- Nawozy potasowe mogą być składowane w pryzmach o wysokości nie większej niż 1,5 m przykrytych materiałem wodoodpornym.

- Składowane nawozy powinny być oddzielone od siebie – dotyczy to w szczególności saletry amonowej, której nie można składować w bliskiej odległości z innymi nawozami, zwłaszcza z mocznikiem.

- Zbrylonej saletry amonowej nie wolno rozbijać młotkiem i innymi narzędziami ze względu na możliwość wybuchu.

- Przy magazynowaniu saletry amonowej obowiązują dodatkowe środki ostrożności: odległość składowanej saletry od urządzeń grzejnych nie powinna być mniejsza niż 0,8 m; w magazynie gdzie jest składowana, nie wolno używać otwartego ognia. Składowany nawóz należy chronić przed nasłonecznieniem i nagrzewaniem powyżej 30 stopni C.

- Zasada jest, aby saletrę amonową wysiać jak najszybciej, unikając długiego składowania większych jej ilości.

- Do prac związanych z nawożeniem mineralnym nie wolno zatrudniać kobiet i pracowników młodocianych.

Zasady bhp przy zbiorze zielonek i przy pracach żniwnych:

- Obsługa licznych typów maszyn do zbioru zielonek wiąże się z dużymi zagrożeniami wypadkowymi.

- Podstawowym warunkiem bezpiecznej pracy są wysokie kwalifikacje operatorów tych maszyn, znajomość zaleceń bhp zawartych w instrukcjach obsługi oraz dyscyplina w ich stosowaniu.

- Przekładanie pasowo-klinowe, łańcuchowe oraz wały przegubowo-teleskopowe muszą być osłonięte.

- Wszystkie fabryczne osłony zdjęte na okres naprawy lub konserwacji muszą być po ich wykonaniu ponownie zamontowane.

- Bieżące naprawy elementów sprężystych przetrząsarko-zgrabiarek, podbieraczy palcowych należy wykonywać z dużą ostrożnością, aby przy prostowaniu nie uległy pęknięciu i nie powodowały skaleczeń.

- Podczas pracy sieczkarni zbierających i kosiarek rotacyjnych nie można zbliżać się do nich na odległość mniejszą niż 50 m ze względu na częste odrywanie się bijaków lub noży, które mogą ranić osoby postronne.

- Nie wolno dopuszczać do użytkowania kosiarek rotacyjnych bez fartuchów ochronnych, a także na kamienistym gruncie.

- Listwy nie pracujących kosiarek nożycowych, zwłaszcza podczas transportu, powinny być osłonięte specjalnymi pochwami.

- Obsługę kombajnów zbożowych można powierzyć wyłącznie doświadczonym operatorom, posiadającym ciągnikowe prawo jazdy, przeszkolonym i mającym uprawnienia do obsługi kombajnów.

- Pomost kombajnisty i drabinka prowadząca na pomost powinny być systematycznie oczyszczane, aby zapobiec poślizgowi i upadkowi operatora.

- Na pomoście kombajnu nie mogą przebywać inne osoby poza operatorem.

- Nie wolno pracować kombajnem na pochyłościach powyżej 10°.

- Pedały obu hamulców powinny być stale sprzęgnięte. Rozprze pedałów może mieć miejsce wyłącznie przy wykonywaniu ostrych skrętów, przy małej prędkości, na polu.

- Bezwzględnie zabronione jest przebywanie pod hydraulicznie uniesionym przyrządem żniwnym kombajnu. Na czas naprawy heder musi być dodatkowo podparty.

- Przed uruchomieniem i jazdą należy sprawdzić, czy nikt nie przebywa wewnątrz zespołu żniwnego kombajnu i ostrzec sygnałem dźwiękowym osoby przebywające w pobliżu.

- Wszystkie regulacje i czynności obsługowe, których nie można wykonać z pomostu operatora, należy wykonywać przy wyłączonym silniku kombajnu.

- Przy pracy z adapterem do rozdrabniania słomy zabronione jest przebywanie osób postronnych w obszarze rozrzutu słomy.

- Kombajny muszą być wyposażone w 2 gaśnice (wodno-pianową i proszkową o masie min. 2 kg), poddawane okresowym kontrolom.

- Kolektory wydechowe silnika i elementy instalacji elektrycznych należy często oczyszczać z plew, kurzu i słomy.

- Przewody instalacji elektrycznej w pobliżu ruchomych części należy zabezpieczyć przed ocieraniem i uszkodzeniem.

- Należy utrzymywać w sprawności technicznej hamulce, sprzęgło i układ kierowniczy.

- Regulacje i oczyszczenie pras ze słomy, a także zakładanie sznurka do przyrządu wiążącego snopowiązałek i pras do słomy mogą odbywać się wyłącznie przy wyłączonym napędzie.

- Bezwzględnie zabronione jest usuwanie ręką nadmiaru słomy na podbieraczach pras bez zatrzymania napędu prasy i wygaszeniu silnika ciągnika.

- Nie należy dopuszczać do omłotów kombajnem w pomieszczeniach gospodarskich. Przy omłotach z użyciem młockarni, najczęściej szerokomłotnych cepowych, należy zachować szczególne środki ostrożności, gdyż są to prace niebezpieczne.

- Polowe miejsce omłotów powinno być wyposażone w odpowiednie środki przeciwpożarowe i punkt higieniczno-sanitarny.

- Powinno wyznaczyć się miejsce do spożywania posiłków i palenia papierosów.

- Pas napędowy młocarni od silnika należy z obu stron zabezpieczyć przed dostępem osób za pomocą płotków, siatki lub lin.

- Silnik elektryczny powinien mieć obudowę pyłoszczelną oraz uziemienie.

- Do wejścia na pomost młocarni należy zapewnić odpowiednio wytrzymała drabinę.

- Ze względu na duże zapylenie pracownicy zatrudnieni przy omłotach powinni używać jednorazowych półmasek pyłochronnych i okularów ochronnych.

Zasady bhp przy zbiorze roślin okopowych:

- Warunkiem bezpiecznej pracy jest przede wszystkim,  podobnie jak w przypadku operatorów innych rolniczych maszyn samojezdnych, przeszkolenie operatorów zakresie budowy, obsługi i użytkowania maszyn stosowanych przy zbiorze roślin okopowych.

- Ze względu na dużą liczbę elementów napędzanych, zwłaszcza przekładni łańcuchowych oraz przenośników prętowych, pracownicy zatrudnieni przy obsłudze kopaczek, ogławiaczy, wyorywaczy i kombajnów do zbioru buraków powinni być  ubrani w ubrania robocze bez luźno zwisających fragmentów.

- Z uwagi na duże zapylenie, szczególnie przy suchej pogodzie, wskazane jest stosowanie okularów i półmasek pyłochłonnych.

- Wszelkie czynności z zakresu obsługi technicznej mogą być wykonywane wyłącznie przy wyłączonym silniku ciągnika.

- Przy włączonym napędzie dopuszcza się jedynie regulację wstrząsacza przenośnika odsiewacza i regulację kąta nachylenia łańcucha przenośnika ładującego w niektórych kombajnach do zbioru ziemniaków.

- W razie konieczności regulacji lub usunięcia usterek przy uniesionych zespołach roboczych ogławiaczy lub wyorywaczy, zespoły te muszą być zabezpieczone przed opadnięciem za pomocą podnośnika lub podparte.

- Podczas zbioru roślin okopowych z wykorzystaniem kombajnów i koparek jest zabronione:

- wchodzenie na pomosty kombajnów w czasie pracy oraz ich opuszczanie

- siadanie na ramę koparki w czasie jej pracy i transportu

- przebywanie w odległości mniejszej niż 50 m od pracujących kombajnów

- przebywanie w odległości mniejszej niż 5 m od pracujących kopaczek do ziemniaków.